## Slide 1
《 手游纹理格式发展历程 》
安淳
ASTC纹理可行性分析
Notes: 大家好, 我来自游族北京研发中心, 属于无限工作室, 主要负责一个2D项目的前端工作
今天想跟大家探讨一个问题, 就是如何选择合适的纹理, 才能让项目的整体品质得到提升.
分享的题目是 手游纹理格式发展历程 主要是分析介绍每一个时期, 手游主流纹理的优缺点和当时期所注重的关注点.
这样可以帮助大家选择自己项目所适合的纹理格式
副标题是 ASTC纹理可行性分析, 这属于一个提前的剧透, 最后面, 会对astc做一个重点的分析

## Slide 2
目录
01
纹理关注维度
02
纹理格式
03
各年代解决方案
04
未来展望
Notes: 本次分享大致分为四个部分
第一个 纹理关注维度, 主要是介绍选择纹理需要关注哪些点, 这些点为什么重要
第二部分是纹理格式, 介绍一些纹理相关概念 属于普及类
第三部分和第四部分属于今天的重点, 更像是一份纹理评估报告

## Slide 3
01
PART ONE
纹理关注维度

## Slide 4
体验
展现
性能
Notes: 项目组内不同工种关注的内容也不同,
比如美术同学关注最终手机上的画面效果
策划和运营关注体验, 有的游戏读条就很快, 有的游戏就不成, 是因为用的资源数量不同吗, 是 不过选择合适的纹理可以神助攻
然后是咱们前端技术同学, 关注性能, 性能尤为重要, 好的性能是一切的基础
策划费半天劲增加了1个点的留存, 结果咱们搞了个5%的crash, 瞬间爆炸了

## Slide 5
体验
展现
性能
Notes: 咱们先来说说这个性能问题, 提到性能就不得不说老生常谈的指标 内存
这是一个让咱们头疼不已的指标, 如何有效控制住内存是每一个项目都需要做的事情
上线前, 公司也会帮着项目组做一个技术评估, 内存均值是多少 内存峰值是多少

## Slide 6
性能指标
内存
Notes: 这是咱们公司的TDR文档指标
单独针对每一档机型做纹理适配 操作很复杂
所以只需要关注3档机型的内存指标即可, 只要别超过这个最大值, 一切就很稳, 超了, 低端设备就有随时崩溃的可能性
当然, 随着时代的发展, 这个最低指标是逐年提升的, 有时候为了20M内存死扣了好几个月, 结果指标提升了, 直接多了50M,
我可不是鼓励大家等指标提升昂, 内存还是最好能够控制住.
高端机多出来的内存干什么用,
屏幕后处理 post effects bloom hdr
景深 需要深度纹理
更多需要rendertexture的特效 死亡溶解
说了这么半天内存, 那这和纹理有什么关系呢

## Slide 7
性能指标
Chart: 
| 纹理 | 其他
区域 1 | 0.8 | 0.2
内存
其他
Notes: 一个2D项目, 在运行时, 约80%以上的内存占用来自纹理
可以说控制好纹理占用的内存, 就几乎控制住了整个游戏的内存
内存泄漏这个不在今天的讨论范围内

## Slide 8
性能指标
CPU
GPU
RAM
CPU
GPU
RAM
RAM
移动设备
PC
Notes: 手机的硬件环境和PC端不同, PC专门为GPU配备了显存, 因为PC上的GPU的工作强度大, 需要的带宽也相对较高, 他们觉得GPU老是从内存中读数据, 太慢了, 受PCI的制约, 还要和CPU抢带宽, 所以出现了独立显存, GPU直接读取显存中的内容
, 速度比读内存的要快, 然后手机上GPU的工作强度没那么大, 本身GPU的硬件水平也没那么高, 内存带宽足以应付CPU和GPU的读取.
从物理硬件上来看, 手机上的内存和显存指的是同一块区域, 把他映射到CPU, 他就是内存, 映射到GPU他就当显存用, 逻辑上隔离, 不能互相读取, 用的时候需要拷贝
当然这只是说的是opengles这个渲染引擎 但是安卓的vulkan和苹果的metal. 可以不用拷贝直接用
这也从侧面说明了, 只要控制住纹理的内存, 基本上就控制住了整体的内存

## Slide 9
性能指标
平台支持率
系统版本支持率
硬件支持率
Notes: 另外一个关注点是支持率
比方说你选择了一个最合适的纹理格式, 对项目的提升也是巨大的, 结果市面上主流设备有一半不支持, 那就白瞎了, 所以咱们要提前考虑到各种支持率
平台支持率 android ios, 有些纹理android 支持 ios不支持, 反之亦然.
系统版本支持率, 主要说的是android 4.3 5.0
硬件支持率, 各大显卡厂商都做了自己显卡御用的纹理, 互相之间的支持率极差

## Slide 10
体验
展现
性能
Notes: 选择纹理, 性能的关注点基本就以上两个点, 接下来咱们说说展现
这个问题其实就很简单了, 不同的纹理提升了性能, 自然会牺牲一些东西做代价, 尤其是这个展现
内存高压缩比的纹理, 展现上往往会有肉眼可见的品质降低.

## Slide 11
Notes: 左边这是astc12x12纹理格式. 和右边无损的做对比, 简直是惨不忍睹.
过度压缩
美术同学很不高兴.
在展现这个维度上, 每个人的评判标准其实是不同的
比如我们组主策划, 我拿各种品质的图一起给他看, 他的回答是,我觉得都行. 所以我基本上就不参考他的意见了.
然后是普通人和美术同学, 美术同学独具的像素眼, 对品质的要求其实是极高的.
但是玩家一般都是普通人啊, 美术同行除外. 并不需要那么极致的质量. 在一个手机屏幕小, 但是分辨率不低, 所以我认为在美术同学选定的标准下, 偷偷降低一点, 视为合适的展现效果.
这个别和美术同学说昂, 在场有没有美术同学的?

## Slide 12
展现效果
UI
UI特效
场景
立绘
技能特效
角色动画
9
8
8
7
6
7
Notes: 这个是我们项目中, 我和主美讨论过以后, 得出的结论
用于不同用处的纹理, 品质的要求是不同的, 比如UI要求的品质最高, 技能特效最低
这个每一个项目都不太相同, 需要和组内美术同学进行沟通
这里要说明一点, 就是我们其实是需要做纹理品质分级的, 统一用同样的品质, 在内存和效率上 会有不同程度的浪费

## Slide 13
体验
展现
性能
Notes: 最后是体验
对于一个玩家来说, 除了图片效果给他带来的视觉体验以外, 就是加载速度了

## Slide 14
用户体验
加载速度
包体大小
Notes: 加载速度
安装包大小 占用硬盘大小
来自于策划和运营 一个loading多一秒, 转化率会低多少
苹果是解压后大小

## Slide 15
  美术效果
  加载速度
  硬盘占用
  内存占用
内存
外存
展现
效率
内存 | 10
外存 | 10
效率 | 10
展现 | 10
Notes: 综上所述, 总结出来四个可以量化的指标, 用于咱们后面部分对不同的纹理进行评分比较
选择纹理的重点也变成了 在这四个维度中取平衡点
在后面的章节中, 大家会经常看到右下角这个评分表, 有点像媒体上那种, 什么华丽度 五颗星, 一个意思,
分数是我评的, 仅代表我个人意见, 欢迎大家来指正

## Slide 16
02
PART TWO
纹理格式

## Slide 17
纹理格式
图像文件格式
纹理像素格式
Image file formats
Texture formats
Notes: 二维表的关系

## Slide 18
纹理格式
RGBA8888
RGBA4444
RGBA5551
A8
图片格式
像素格式
容器
内容
Notes: 首先来看文件格式
文件格式好比一个容器, 不同的文件格式就是容器不同, 至于里面装的内容就是像素格式了
比如大家都非常熟悉的png, 右边列举了一些能装进png文件的像素格式

## Slide 19
纹理格式
RGBA8888
RGBA4444
RGBA5551
A8
PVR v2
PVRTC4
PVRTC2
ETC1 RGB
PKM
PVR v3
RGBA8888
RGBA4444
RGBA5551
A8
PVRTCII 4bpp
PVRTC2
ETC2
PVRTCI 4bpp
ETC1 RGB
PVRTCI 2bpp
PVRTCII 2bpp
Notes: 然后是pvr, 这个大家也应该比较熟悉了
包罗万象, 可以装很多种像素格式
他还分版本, v3版本的像素格式就更多了, 甚至etc1 和 etc2格式
大家常说的etc1其实是像素格式, 容器一般是pkm或者pvr
所以文件格式和像素格式也是一个多对多的关系

## Slide 20
纹理格式
100%
像素格式
Notes: 像素格式, 是GPU直接可以使用的格式
比如png他就不认识, 你需要把它先解析成像素格式, GPU才能用
上面这几个是最常见最基础的几个像素格式
最下面两个就是无损格式了, 一个像素32位 一个像素24位
分为四个通道, 每个通道一字节 256种颜色 0 - 255 256的四次方
除此之外的格式都是降低通道占用的字节数从而牺牲颜色种类, 换取性能上的优势.

## Slide 21
纹理格式
外存
内存
内存
显存
普通纹理
读取
解压缩
memcpy
外存
内存
显存
压缩纹理
读取
memcpy
Notes: 普通纹理, 代表是png和jpg, 主要是在外存上做文章
内存没有节约
解压缩峰值
节省了CPU
但是它读入到内存后，不会被解压，而是直接送到显卡。 显卡也不会对齐解压，而是在执行如tex2D纹理采样指令的时候，取访问并索取对应像素值的内容。 这样才能够节省显存和内存。
也叫压缩纹理格式

## Slide 22
纹理格式
CPU
GPU
RAM
访问
采样
像素输出
shader临时变量
Notes: 渲染速度

## Slide 23
纹理格式
普通纹理
BMP | 最常被Windows程序以及其本身使用的格式。可以使用无损的数据压缩，但是一些程序只能使用未经压缩的文件。
PNG | 无损压缩位图格式。
JPG | 使用有损压缩，图片质量可根据压缩的设置而有所不同。无透明通道。
TGA | TGA的结构比较简单，属于一种图形、图像数据的通用格式，在多媒体领域有着很大影响，在做影视编辑时经常使用,例如3DS MAX输出TGA图片序列导入到AE里面进行后期编辑。
GIF | 最大的特点是不仅可以是一张静止的图片,也可以是动画，并且支持透明背景图像，适用于多种操作系统，“体型”很小，网上很多小动画都是GIF格式。但是其色域不太广,只支持256种颜色.
Notes: png和tga的差别

## Slide 24
纹理格式
压缩纹理
PowerVR
100%覆盖iOS设备
PVRTC
高通Adreno
HTC G10、G14，
小米1、2等
ATC
ARM Mali
三星Galaxy SII、Galaxy SIII、Galaxy Note1
ETC1 ASTC
Tegra2, Tegra3
Google Nexus 7，HTC One X等
DXT(S3TC)
Notes: GPU纹理
几大显卡厂商
解压速度：由于最好能直接从已压缩的纹理直接渲染，为了尽可能地不影响性能，解压缩要尽可能快。
随机访问：由于几乎不可能预测纹素被访问的顺序，任何纹理压缩算法必须允许对其中纹素的随机访问。所以几乎所有的纹理压缩算法都以块为单位压缩和存储纹素，当某一纹素被访问时，只有同一块中若干纹素被读取和解压缩。这项需求也排除了很多压缩率较高的图像压缩方式，例如JPEG和行程长度编码。
压缩率和图像质量：由于人眼的不精确性，相比于其他应用领域，图像渲染更适宜使用有损数据压缩。
编码速度：纹理压缩对压缩速度要求不高，因为绝大多数情况下，纹理只需要进行一次压缩。

## Slide 25
纹理格式
压缩纹理
ETC1 | 装有OpenGL ES 2.0及以上版本的所有安卓设备可以支持，但是不支持alpha通道。
ETC2 | 需要OpenGL ES 3.0及以上版本。
ASTC | 比ETC1与ETC2效果更好，需要Android Extension Pack。
ATC | 需要Adreno GPU。
PVRTC | 需要PowerVR GPU。
DXT1 | S3 DXT1纹理压缩。需要设备具有Nvidia Tegra平台。
S3TC | S3纹理压缩，与DXT类似，需要设备具有Nvidia Tegra平台。

## Slide 26
纹理格式
普通纹理
压缩纹理
vs
外存
内存
加载速度
渲染速度
效果
小
小
快
快
稍差
大
大
慢
稍慢
好
Notes: 渲染的时候纹理采样和像素输出，甚至还有一些Shader的Scratch memory都需要在显存访问。
和CPU共用

## Slide 27
03
PART THREE
各年代解决方案

## Slide 28
PVR
PVR.CCZ
PNG
PNG.CCZ
CCZ压缩
ETC1
ETC1.CCZ
JPG
JPG.CCZ
外存
ASTC
ASTC.CCZ
Notes: 苹果商店显示的外村
64G 128G
IO问题
根png和jpg的压缩算法相比, 解压缩的速度上有绝对的优势, 外存上png和jpg更有优势
texturepacker里面直接可以选择pvr.ccz格式
其他的需要自己写脚本
如果etc1用的pvr容器的话, 就不用ccz了, 如果是pkm容器就需要自己zip

## Slide 29
解决方案1.0
Notes: 解决方案一般是分为两条并行线
需要半透明像素 也就是带alpha通道的图片
和不带alpha通道的图片

## Slide 30
解决方案1.0
硬件性能 低
游戏效果 差
图片数量 少
侧重点 包体大小
棋牌游戏<5M

## Slide 31
解决方案1.0
PNG
无损压缩
支持透明通道
占用外存小
支持像素格式
  RGBA8888 内存占用100%
  RGBA4444 内存占用50%
  RGBA5551 内存占用50%
  RGB888 内存占用100%
  RGB565 内存占用67%
  A8 内存占用25%
黑科技
  pngquant PNG8
转换可显着减少文件大小（通常高达70％）并保留完整的Alpha透明度。
使用矢量量化算法的组合生成高质量的调色板。
独特的自适应抖动算法，与标准Floyd-Steinberg相比，可为图像增加更少的噪声。
内存 | 2
外存 | 8
效率 | 2
展现 | 10

## Slide 32
解决方案1.0
JPG
有损压缩
不支持透明通道
占用硬盘空间极小
支持像素格式
  RGB888 内存占用100%
  RGB565 内存占用67%
黑科技
  TinyJPG 同pngquant
可调整质量等级
内存 | 2
外存 | 9
效率 | 1
展现 | 9

## Slide 33
解决方案1.0
iOS&android
内存 | 2
外存 | 9
效率 | 1
展现 | 9
透明
无透明
PNG8
JPG
内存 | 2
外存 | 8
效率 | 2
展现 | 10
PNG
JPG

## Slide 34
解决方案1.2
iOS&android
内存 | 2
外存 | 9
效率 | 1
展现 | 9
透明
无透明
PNG8_RGBA8888
PNG8_RGBA4444
JPG_RGB888
JPG_RGB565
内存 | 2
外存 | 8
效率 | 2
展现 | 10
PNG
JPG

## Slide 35
解决方案1.2
RGBA4444
RGBA4444
Floyd Steinberg

## Slide 36
解决方案1.5
JPG+MASK
JPG
PNG_A8
100%
Notes: 2013年年底
1.5 刀塔传奇
透明 jpg+png_A8 < png8 改shader 传入两张纹理
非透明纹理 jpg

## Slide 37
解决方案1.5
内存 | 2
外存 | 9
效率 | 1
展现 | 9
透明
JPG_RGB888 + PNG8_A8
JPG_RGB565 + PNG8_A8
内存 | 2
外存 | 8
效率 | 2
展现 | 10
PNG
JPG
iOS&android
JPG_RGB888
JPG_RGB565
无透明

## Slide 38
解决方案2.0

## Slide 39
解决方案2.0
硬件性能 高
游戏效果 好
图片数量 多
侧重点 内存和效果

## Slide 40
解决方案2.0
PVR
GPU纹理
多种像素格式
  RGBA8888 内存占用100%
  RGBA4444 内存占用50%
  RGBA5551 内存占用50%
  RGB888 内存占用100%
  RGB565 内存占用67%
  A8 内存占用25%
  ETC1
  DXT
PVRTCI 4
  iOS设备100%覆盖
  支持透明通道
  高压缩比 12.5%
  超高加载速度
  效果稍差
PVRTCI 2
  质量极差
PVRTCII 4 内存占用12.5%
  几乎没有设备支持
内存 | 2
外存 | 5
效率 | 6
展现 | 10
内存 | 7
外存 | 7
效率 | 8
展现 | 6
PVR8888
PVRTC4

## Slide 41
解决方案2.0
PVRTC4
Notes: 颜色 和 亮度

## Slide 42
解决方案2.0
PVRTC4
RGBA8888 x 4x4 512bits
透明否 1bit
调制因子 x 16 32bits
颜色 31bits
64bits
12.5%
Notes: 颜色 和 亮度

## Slide 43
解决方案2.0
PVRTC4
R G B A
8 8 7 6
R G B A
10 10 9 0

## Slide 44
解决方案2.0
RGB888 x 4x4 384bits
ETC1
RGB444 x 2 24bits
标记位 1bit
横向还是竖向 1bit
列号 x 2 6bits
像素行号 x 16 32bits
64bits
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
-8 | -17 | -29 | -42 | -60 | -80 | -106 | -183
-2 | -5 | -9 | -13 | -18 | -24 | -33 | -47
2 | 5 | 9 | 13 | 18 | 24 | 33 | 47
8 | 17 | 29 | 42 | 60 | 80 | 106 | 183
RGB888 16.7%
RGBA8888 25%
Notes: 颜色 和 亮度

## Slide 45
解决方案2.0
ETC1
Notes: 颜色 和 亮度

## Slide 46
解决方案2.0
ETC1
GPU纹理
不支持透明通道
opengles 2.0标准
android设备几乎全覆盖
内存占用12.5%
PVR PKM
转换的时候可以选质量, 只影响转换的速度, 不影响内存的使用
ETC2
  opengles 3.0标准
  支持透明通道
  效果提升有限
内存 | 8
外存 | 7
效率 | 7
展现 | 7
ETC1

## Slide 47
解决方案2.0
ETC1
内存 | 8
外存 | 7
效率 | 7
展现 | 7
ETC1
ETC1+ETC1
ETC1+A8
25%
37.5%
透明
ETC1
16.7%
不透明

## Slide 48
解决方案2.0
ETC1
内存 | 8
外存 | 7
效率 | 7
展现 | 7
ETC1
POT ?
4的倍数 ?

## Slide 49
解决方案2.0
iOS
android
透明
无透明
PVRTC4 12.5%
PVRTC4 16.7%
ETC1+ETC1 25%
ETC1 16.7%